## Slide 1
Teoría sobre
ERRORES
en la Medición

## Slide 2: Teoría de error
¿Qué es medir?
Instrumentos:
Comparar con un patrón de medida

## Slide 3: Teoría de error
Proceso de
Medición
Imprecisión
error en la medición
inevitable
Minimizar
Responder: ¿Es verdadero o falso?
“Existen mediciones exactas”

## Slide 4: Teoría de error
error en la medición
Causas
Del observador
De apreciación
Del instrumento
Accidentales
“Un error de medición cometido por exceso se anulará con otro por defecto”
Responder: ¿Es verdadero o falso?

## Slide 5: Teoría de error
Ejemplo: Expresar la medida del largo del tornillo “L” utilizando una regla metálica.
8,5 cm < L < 9 cm
85 mm < L < 90 mm
0,5 mm
Responder: La observación ¿es nítida?

## Slide 6: Teoría de error
85 mm < L < 90 mm
86 mm < L < 87 mm
Responder: La observación ¿es nítida?

## Slide 7: Teoría de error
86 mm < L < 87 mm
Responder: La observación ¿es nítida?

## Slide 8: Teoría de error
L= ( 86,5  0,5 ) mm

## Slide 9: Teoría de error
L= ( 86,5  0,5 ) mm
Intervalo de medición:
( 86,5 - 0,5 ; 86,5 + 0,5 ) mm
( 86,0 ; 87,0 ) mm
Representación gráfica:

## Slide 10: Teoría de error
L= ( 86,5  0,5 ) mm
La calidad de la medición la da el error relativo (o el error relativo porcentual)
Valor más probable
L = L0 = 86,5 mm
Error absoluto o incerteza absoluta
Ea = a = l = Єl =0,5 mm
L = ( L0  ЄL ) unidad
Er% = Er. 100
Responder: Con un error absoluto de 0,5 mm
¿es una buena medición?

## Slide 11: Teoría de error
¿Verdadero o falso?
“Las siguientes mediciones están escritas correctamente ”
1) Masa = 62  7
2) T = (1020,4  0,25 ) ºC
3) L = (23,09  0,02) cm
4) V= ( 12,15  0,4) Volt
5) X = (341  10 ) alumnos
Respuestas:
1) F M = ( 62  7 ) g
2) F T = (1020,40  0,25 ) ºC
3) V L = (23,09  0,02) cm
4) F V= ( 12,2  0,4) Volt
5) F X = (340  10 ) alumnos

## Slide 12: Teoría de error
1) M = ( 62  7 ) g
2) T = (1020,40  0,25 ) ºC
3) L = (23,09  0,02) cm
4) V= ( 12,2  0,4) Volt
5) X = (340  10 ) alumnos
Er%= 11,3 %
Er%= 0,02 %
Er%= 0,09 %
Er%= 3,3 %
Er%= 2,9 %
Para las siguientes mediciones ¿Cuál es la medida de mejor calidad?
Respuesta

## Slide 13
Teoría de error
Medida |  |  | 
1 | 86,1 |  | 
2 | 86,3 |  | 
3 | 86,3 |  | 
4 | 86,5 |  | 
5 | 86,2 |  | 
Ejemplo: Longitud de un tornillo con una regla metálica. Expresar su medida.
Respuesta:
Error medio cuadrático
Error medio cuadrático promedio

## Slide 14: Teoría de error
Propagación de errores

## Slide 15: Teoría de error
Problema: “Análisis de casos”
Un club de pesca necesita comprar plomadas para sus socios. Realiza un encargue con el siguiente requisito: “el peso debe estar comprendido entre ”. Un proveedor ofrece una plomada con las siguientes características: ”Es de plomo, forma cónica, de radio , de altura ”. Justificar si realiza o no la compra.
Respuesta:

## Slide 16
Agradecimientos
Imágenes de instrumentos de medición y otras.
http://medirentaller.blogspot.com
https://mecatronica773.wordpress.com
http://instrumentosparamedirmasa.blogspot.com/
https://www.starrett.com.mx
Dibujo Técnico - WordPress.com
http://www.torcosa.mx/
http://entomopraxis.com/
FIN